## Slide 1: Farledshållning och vattenhushållnings-projekt
Jani Koiranen, Traficom

## Slide 2: Utlåtanden om tillståndspliktiga vatten-hushållningsprojekt
Regionförvaltningsverken sänder kungörelser, remisser och beslut som gäller ansökningar om tillstånd enligt vattenlagen till Traficom för kännedom.
Traficom ger utlåtanden om projekt som kan påverka farlederna, farledshållningen och sjötrafiken, såsom:
  Kabel- och luftledningsprojekt
  Projekt för byggande av broar över vattendrag
  Vindparksprojekt
  Fiskodlingsprojekt
  Utfyllande av vattendrag och byggnadsprojekt i dessa
  Farledsprojekt (farledsprojekt och inrättande av farleder)
Oberoende av Traficoms eventuella ställningstaganden, bör varje farledshållare vara medveten om projekt som planeras i de egna farlederna och projektens eventuella inverkan på farledshållningen.
  Intressebevakning rekommenderas åtminstone i tillståndspliktiga vatten-hushållningsprojekt (påminnelse)

## Slide 3: Anmälningar om tillstånd till genomförande och färdigställande av projekt samt förhandsutlåtanden
Den projektansvarige ska skicka anmälan om byggprojekt och anmälan om färdigställande av projekt (t.ex. ändrings- och placeringsuppgifter och uppgifter om segelfri höjd) till Traficom, så att uppgifterna kan införas i sjökorten och enligt behov kungöras i Underrättelser för sjöfarande.
  Om Traficom i sitt utlåtande har konstaterat sig behöva uppgifter om ett visst projekt, förutsätts det i beslutets tillståndsvillkor att uppgifterna lämnas till Traficom.
I fråga om betydelsefulla projekt (havsvindparker, betydande kabel- och rörledningsarbeten, projekt som begränsar den segelfria höjden) rekommenderas att den projektansvarige begär Traficom och farledshållaren om förhandsutlåtanden eller anvisningar, i synnerhet om projektet påverkar sjötrafiken eller farledshållningen under byggarbetets gång eller därefter.
  När det gäller betydelsefulla projekt ger Traficom vid behov utlåtanden också under planläggnings- eller MKB-processen.

## Slide 4: Undervattenskablar och rörledningar
Regionförvaltningsverket hör Traficom i ärenden som gäller sådana kablar och ledningar som går under farleder eller läggs ut annanstans i ett vattenområde.
I sina utlåtanden tar Traficom ställning till eller ger anvisningar om arrangemangen under projektets gång, anmälan om projektet och dess färdigställande samt utmärkningen enligt föreskriften om sjötrafikmärken.
  I fråga om kablar och ledningar som går under sådana farleder som inte underhålls av Trafikledsverket framhåller Traficom vikten av att kablarna och ledningarna anläggs på tillräckligt djup och i fråga om flytande säkerhetsanordningar att det finns tillräckligt med utrymme för trygg passage av dem.
    Om de rekommenderade passageavstånden inte uppfylls, föreslår Traficom att den projektansvarige och farledshållaren sinsemellan kommer överens om saken.
Anvisningar om anläggande av kablar och ledningar finns i Traficoms anvisning Anläggande och utmärkning av luftledningar, kablar och andra ledningar i vattenområden. Vid utmärkningen ska föreskriften om sjötrafikmärken och ljussignaler beaktas.

## Slide 5: Luftledningar över vattendrag
Regionförvaltningsverket hör Traficom om projekt som gäller kraftledningar över vattendrag.
I sitt utlåtande instruerar Traficom den projektansvarige om hur luftledningens segelfria höjd fastställs och enskilda detaljer som denne ska beakta vid dimensioneringen.
Vid behov fastställs också rekommenderad segelfri höjd för kraftledningen.
  Detta sker med hänsyn tagen till befintliga konstruktioner som begränsar den segelfria höjden i vattenområdet eller längs rutten, parallella rutter, sjötrafik och fartygs-/båtbestånd.
Vidare tar Traficom ställning till eller ger anvisningar om arrangemangen under projektets gång, anmälan om projektet och dess färdigställande samt utmärkningen enligt föreskriften om sjötrafikmärken.
Rekommendationer om segelfri höjd för luftledningar över vattendrag och fastställande av den segelfria höjden ges i Traficoms rekommendationer gällande segelfria höjder under luftledningar i vattenområden. Vid utmärkningen ska föreskriften om sjötrafikmärken och ljussignaler beaktas.
  I anvisningen har de rekommenderade segelfria höjderna också angetts enligt farledsklass och vattendrag.

## Slide 6: Broar över vattendrag
Regionförvaltningsverket hör Traficom om projekt som gäller broar över vattendrag
  Traficom får kännedom om en del av projekten redan i planläggningsfasen.
När tillstånd enligt vattenlagen söks ger Traficom utlåtande om såväl de planerade broarna över farlederna som om broar som inte byggs över farleder.
I utlåtandet ger Traficom anvisningar om hur brons segelfria höjd ska fastställas och om detaljer som byggaren ska beakta vid dimensioneringen.
  Vid behov anges rekommenderad segelfri höjd och fri bredd för broar som inte byggs över farleder, med hänsyn tagen till befintliga konstruktioner som redan begränsar den segelfria höjden, parallella rutter, sjötrafik och fartygs-/båtbestånd.
Vidare tar Traficom ställning till och ger anvisningar om arrangemangen under projektets gång, anmälan om byggprojektet och dess färdigställande samt om utmärkningen enligt föreskriften om sjötrafikmärken.
Anvisningar om och kriterier för dimensioneringen av broöppningar finns i Traficoms anvisningar för öppningsmått för broar över vattendrag. Vid utmärkningen ska föreskriften om sjötrafikmärken och ljussignaler beaktas.

## Slide 7: Vindkraftsprojekt i vattenområden
Regionalförvaltningsverket hör Traficom om vindkraftsprojekt som planeras i vattenområden.
  Det rekommenderas att Traficoms observationer och krav beaktas redan innan tillstånd enligt vattenlagen söks.
    Det är önskvärt att Traficom kontaktas redan i ett tidigt skede av planeringen.
  Traficom medverkar också i havsvindparkernas planläggnings- och MKB-fas.
I sina utlåtanden fäster Traficom vikt vid projektets inverkan på fartygens och sjötrafikledningens radaranläggningar, navigationssäkerheten, utmärkningen av kraftverk och anmälningarna under arbetets gång och därefter.
  Inverkan på navigationen, sjösäkerheten och radaranläggningarna måste bedömas eller utredas (t.ex. riskbedömning, simuleringsmodell för planen)
Traficom har i detta nu en ur sjötrafikens synvinkel utarbetad, allmänt hållen anvisning om vindkraft, som redogör för hur man bygger vindkraftverk i närheten av trafikleder. Därtill finns det en separat anvisning om flyghinderljus.
  För sjötrafikens vidkommande är avsikten att uppdatera anvisningen om vindkraft nästa år.

## Slide 8: Övriga projekt som kräver tillstånd
Fiskbassänger
  Traficom blir hörd under tillståndsförfarandet. Verket tar vid behov ställning till och ger anvisningar om bl.a. bassängens placering och utmärkning (beror på anläggningens läge i förhållande till farleden) samt anmälan om att anläggningen är färdigbyggd.
  Traficoms anvisning Farleder och fiske innehåller detaljerade anvisningar om bl.a. utmärkningen av anläggningarna.
Utfyllnad av vattenområden och byggande i vattendrag
  I samband med tillståndsförfarandet tar Traficom vid behov ställning till projektets placering och sitt behov av att bli informerad för att sjökorten ska kunna uppdateras.
Farledsarbeten och inrättande av farleder
  I samband med tillståndsförfarandet tar Traficom vid behov ställning till eventuella tillfälliga arrangemang för sjötrafiken och de anmälningar som behövs.
  När en allmän farled ska fastställas tar Traficom ställning till farledens och farledsområdets ändamålsenlighet.
    Som tillsynsmyndighet behöver Traficom också uppgifter om huvudmannen för den allmänna farleden, farledens placering och dess säkerhetsanordningar
    Farledsbeslutsförfarandet presenteras separat.

## Slide 9: Tack!
Jani.koiranen@traficom.fi